Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Центр творчества»,

г. Сосенский Козельского района Калужской области

Мастер-класс

«Мини-гирлянда на платформе Arduino»

Педагог дополнительного образования:

Винокурова Мария Олеговна

г. Сосенский, 2022 г.

Пояснительная записка

Данный мастер-класс предназначен для знакомства участников с миром микроконтроллеров, а именно - с платформой Ардуино. В ходе него участники знакомятся с платой Ардуино Uno и ее назначением, собирают простейшую схему с использованием светодиода и программируют.

Ардуино упрощает процесс работы с микроконтроллерами, беспечивает ряд преимуществ перед другими устройствами из-за простой и понятной среды программирования, низкой цены и множеством плат расширения. Ардуино может стать основным элементом для исследования и решения задач в областях мехатроники и электротехники.

Программирование микроконтроллера Ардуино – это изучения языка программирования не стандартным методом, тем самым предполагается практическая значимость изучения данной темы.

Цель: Собрать и запрограммировать мини-гирлянду на платформе Arduino.

Задачи:

Образовательная:

- формирование умений и навыков конструирования;

- ознакомление с описанием структуры программы языка программирования

Воспитательная:

- воспитание трудолюбия, усидчивости;

- профориентационное воспитание

Развивающая:

- развитие коммуникативных качеств;

- развитие инженерного мышления;

- развитие познавательного интереса, интереса к технике, конструированию, высоким технологиям;

- развитие творческой активности, самостоятельности в принятии решений в различных ситуациях.

Ожидаемый результат: Понимание схемы подключения светодиода к Ардуино. Ясное представление того, как микроконтроллер может управлять светодиодом.

Состав участников: обучающие объединения

Форма обучения: групповая.

- Метод обучения: словесный (коллективное упражнение) и практический (репродуктивный).

Оборудование:

- компьютеры (среда Windows)

- наборы Arduino (светодиод входит в его состав)

- программное обеспечение Arduino IDE

Наглядные материалы:

- образец выполняемой работы

- схема

- скетч

Материалы и инструменты:

- 1 плата Arduino Uno

- 1 беспаечная макетная плата

- 5 светодиодов

- 5 резисторов номиналом 220 Ом

- 6 проводов

Ход мастер-класса

- Организационный момент

Приветствие

Здравствуйте, ребята! Сегодня нас на каждом шагу подстерегают новые технологии: у каждого в кармане есть телефон, дома стиральная машина, а в школе компьютеры. Всем этим и многими другими вещами управляют сложные системы, состоящие из сотен и тысяч различных электронных компонентов. Некоторые из них нуждаются в программировании, некоторые нет. Сегодня же мы с вами познакомимся с такой платформой, как Ардуино.

Ардуино — это электронный конструктор, который позволяет любому человеку создавать разнообразные электромеханические устройства. Ардуино состоит из программной и аппаратной части. Программная часть включает в себя среду разработки (программа для написания и отладки прошивок), множество готовых и удобных библиотек, упрощенный язык программирования. Аппаратная часть включает в себя большую линейку микроконтроллеров и готовых модулей для них. Благодаря этому, работать с Ардуино очень просто!

Инструктаж по ТБ

- Нельзя заходить в кабинет в верхней одежде

- Нельзя размещать вблизи устройств посторонние предметы (емкости с жидкостью, булочки, портфели, верхнюю одежду и другое)

- Нельзя устраивать перекусы в кабинете

- Руки должны быть чистыми при работе за ПК (если нет возможности помыть руки проточной водой, протри их влажной салфеткой)

- Сидеть за монитором надо на расстоянии вытянутой руки и ни в коем случае не тыкать пальцем в монитор

- Через каждые 15-20 минут работы за компьютером - делать перерывы

- Нельзя менять настройки компьютера и устанавливать свои программы

- Нельзя передвигать включенные устройства

- Введение. Что такое микроэлектроника

Микроэлектроника — отрасль науки, которая охватывает проблемы исследования, конструирование, изготовление и использование микроэлектронных изделий, причем под микроэлектронным изделием понимают электронное устройство с высокой степенью интеграции.

Резистор — искусственное «препятствие» для тока. Сопротивление в чистом виде. Резистор ограничивает силу тока, переводя часть электроэнергии в тепло.

Светодиод — вид диода, который светится, когда через него проходит ток.

- Сборка и программирование мини-гирлянды на плате Arduino

Список деталей, которые нам понадобятся:

- 1 плата ArduinoUno

- 1 беспаечная макетная плата

- 5 светодиодов

- 5 резисторов номиналом 220 Ом

- 6 проводов

Соберем это всё на макетной плате, как показано на схеме (Приложение 1).

Обратите внимание:

- Не забудьте, как соединены рельсы в беспаечной макетной плате. Если на вашей макетке красная и синяя линии вдоль длинных рельс прерываются в середине, значит проводник внутри макетки тоже прерывается!

- Катод («минус») светодиода — короткая ножка, именно её нужно соединять с землёй (GND)

- Не пренебрегайте резистором, иначе светодиод выйдет из строя

- Выбрать резистор нужного номинала можно с помощью таблицы маркировки или с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления.

- Плата Arduino имеет три пина GND, используйте любой из них

Сверяем со схемой правильно ли всё соединено, если правильно, заходим на ПК в программу Arduino и в ней набираем скетч (Приложение 2). Обратите внимание, строки void setup() { } и void loop() { } в программе уже написаны.

После того, как написали скетч подключаем плату Ардуино к ПК через USB кабель. Для проверки правильно ли написан скетч нажимаем на кнопку «Проверить». Далее происходит компиляция скетча. Если ошибок не выдал, нажинаем на кнопку «Загрузка». Скетч загрузиться на плату, и наша мини-гирлянда начнет мигать. Если после компиляции скетча программа выдала ошибки, исправляем их и нажимаем на кнопку «Загрузка».

- Заключительная часть

Педагог: Сейчас наш мастер-класс подходит к концу. Мне бы хотелось узнать, понравилось ли вам занятие? Насколько вам было сложно или легко? (Ответы обучающихся).

Используемые источники (литература, интернет-источники):

- Что такое Ардуино – http://amperka.ru/page/what-is-arduino

- Среда разработки Ардуино. – http://arduino.ru/Arduino_environment

- Arduino.ru – http://arduino.ru/

Приложение 1

Схема на макетке

Приложение 2

Скетч:

void setup() {

pinMode (3, OUTPUT);

pinMode (4, OUTPUT);

pinMode (5, OUTPUT);

pinMode (6, OUTPUT);

pinMode (7, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite (3, HIGH);

delay (100);

digitalWrite (3, LOW);

delay (100);

digitalWrite (4, HIGH);

delay (100);

digitalWrite (4, LOW);

delay (100);

digitalWrite (5, HIGH);

delay (100);

digitalWrite (5, LOW);

delay (100);

digitalWrite (6, HIGH);

delay (100);

digitalWrite (6, LOW);

delay (100);

digitalWrite (7, HIGH);

delay (100);

digitalWrite (7, LOW);

delay (100);

}