МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 
по технологии

на тему «Выполнение ручных шов и строчек»

для учащихся 5 класса
Автор:

Бурдина Ирина Викторовна,

учитель технологии

МАОУ «Лицей № 8» г. Перми

г. Пермь, 2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вид урока: урок практической самостоятельной работы.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Цель урока:

Выполнить образцы ручных швов и строчек.

Задачи урока:

1. познакомить с терминологией при выполнении ручных работ,

2. познакомить с особенностями ручной обработки текстильных материалов,

3. выполнить образцы ручных швов и строчек,

4. соблюдать правила безопасного использования ручных инструментов.

Используемые методы обучения: актуализация знаний, практическая работа, закрепление полученных знаний через работу в онлайн-сервисе LearningApps

Обеспечение урока: проектор, компьютер, лоскуты, иглы, нитки

# ПЛАН УРОКА

- Целеполагание

- Актуализация знаний «Терминология при выполнении ручных работ»

- Подготовка рабочего места, ТБ

- Показ порядка выполнения швов, просмотр видео «Ручные швы и строчки» https://yandex.ru/video/preview/1848817238820081494 видео «Ручные швы и строчки»

- Практическая работа «Ручные швы и строчки»

- Рефлексия «Найди соответствие»

# ХОД УРОКА

Сценарий асинхронного урока должен состоять как минимум из четырёх этапов: целевой, содержательный, коммуникативный, рефлексивный.

Сценарий асинхронного урока включает:

- описание действий участников процесса обучения;

- описание используемых методик и технологий;

- примечания.

Урок «Выполнение ручных швов и строчек»

https://fliktop.com/irusa-byrdina/playlist/cards/vypolnenie-ruchnyh-strochek-i-shvov/6018/?open=true

- Актуализация знаний «Основные понятия ручной работы»

При шитье одежды в ателье и дома раскроенное изделие сначала смётывают вручную, а затем сшивают на швейной машине. Ручные работы применяют при отделке изделия и при выполнении таких операций, как обмётывание петель и срезов, пришивание пуговиц. Детали соединяют между собой вручную с помощью стежков и строчек.

Стежок - это законченный процесс переплетения ниток на ткани.

Длина стежка - это расстояние между двумя последовательными проколами иглы.

Стежки образуют строчки. Строчка - это ряд повторяющихся стежков на ткани.

Строчка образует шов. Шов - это ниточное соединение деталей.

Ширина шва - расстояние от среза детали до строчки.

- Знакомство с терминологией ручных швов и строчек

Обучающиеся изучают таблицу с терминологией, применяемой при выполнении ручных работ, и выполняют задание «Установи соответствие» - между термином при выполнении ручных работ и определением.

- Подготовка рабочего места, ТБ

Обучающиеся знакомятся с техникой безопасности при работе с иглой, ножницами и нитками и готовят материалы и инструменты для практической работы.

- Показ порядка выполнения ручных швов

Просмотр видео «Ручные швы и строчки»:

- шов вперед иголку

- шов назад иголку

- косой стежок

- козлик

- петельный

- Практическая работа «Выполнение простейших ручных швов»

- Подведение итогов

Обучающимся предлагается ответить на вопросы и выполнить задание «Установи соответствие» - между названием стежка и его изображением.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Дидактический материал к уроку: иллюстративный материал, задания, раздаточный материал, список вопросов, варианты тестов и т.д.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«Терминология ручных работ»

Смётывание (сметать) - временное соединение двух деталей, примерно равных по величине.

Применение: сметывание боковых срезов, плечевых срезов, рельефов.

Примётывание (приметать) - временное прикрепление мелкой детали к более крупной (неосновной к основной).

Применение: приметывание манжеты к рукаву.

Вымётывание (выметать) - закрепление обтачного и вывернутого края стежками временного назначения с закреплением канта.

Применение: вымётывание воротника, бортов, клапанов.

Намётывание (наметать) - соединение двух деталей, наложенных одна на другую, стежками временного назначения.

Применение: намётывание карманов.

Замётывание (заметать) - подгибание края детали и временное его закрепление прямыми стежками.

Применение: замётывание низа изделия, рукава.

Обмётывание (обметать) - обработка среза детали косыми стежками или петлеобразными постоянного назначения для предохранения среза от осыпания.

Применение: обмётывание срезов, петель.

Подшивание (подшить) - прикрепление подогнутых краёв изделия стежками постоянного назначения.

Применение: подшивание низа изделия, рукава.

Размётывание (разметать) - раскладывание припусков швов на две стороны и закрепление их стежками временного назначения.

Применение: размётывание швов, встречных складок, рельефов.

Вмётывание (вметать) - соединение двух деталей по овальному контуру стежками временного назначения. Применение: вмётывание рукава в пройму, воротника в горловину.

Пришивание (пришить) - прикрепление одной детали к другой или фурнитуры стежками постоянного назначения.

Применение: пришивание пуговиц, отделочных деталей.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Работа в онлайн-сервисе LearningApps -  с целью проверки и закрепления полученных знаний:

https://learningapps.org/watch?v=pkxtp24aa23 «Терминология ручных работ»

https://learningapps.org/1457512  - «Ручные стежки и строчки»