## Slide 1: Презентация к уроку технологии в 5 классе.
Тема урока :
Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей.

## Slide 2: Повторение.
Назовите инструменты для пиления –
лучковая пила,
столярная ножовка,
выкружная пила

## Slide 3
Повторение
Какие зубья имеют пилы для продольного пиления ?
Какие зубья имеют пилы для поперечного пиления ?
Наклонные
Прямые

## Slide 4
Повторение
Для ручной обработки заготовок из древесины строганием используют в основном два вида строгальных инструментов ( стругов):
Шерхебель служит для предварительного (чернового) строгания заготовок вдоль и поперёк волокон.
Рубанок предназначен для окончательного (чистового) строгания заготовок.

## Slide 5
Повторение
Свёрла бывают
Сверление выполняют с помощью
свёрл
спиральные, центровые,
винтовые,
ложечные.

## Slide 6
Давайте подумаем, как можно соединить детали из древесины?
Сегодня, мы изучим способ соединения деталей из древесины с помощью гвоздей.
( склеить, шурупами, гвоздями, болтами).

## Slide 7
Тема урока :
Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей.

## Slide 8
Соединение деталей из древесины в единое изделие называют сборкой.
Сборку можно выполнить с помощью гвоздей, шурупов и клея.
Наиболее простым является соединение деталей гвоздями (иногда говорят: соединение «на гвоздях»).
Различают следующие основные типы гвоздей: обыкновенные,
кровельные,
с насечкой,
с винтовыми канавками,
с потайной головкой,
обойные, или мебельные.
Гвозди всех типов имеют: стержень, остриё, шляпку.

## Slide 9
Основными инструментами для соединения деталей с помощью гвоздей являются столярные молотки, клещи , шило.

## Slide 10
Обычно более тонкую деталь изделия прибивают к более толстой (основной) детали.
Чем толще соединяемые детали, тем больше должен быть диаметр гвоздей, соединяющих эти детали.
Длинна гвоздя должна быть в два-три раза больше толщины прибиваемой детали.

## Slide 11
Перед соединением деталей карандашом размечают на них места расположения гвоздей и шилом делают углубления в этих местах.
Придерживая гвоздь левой рукой, лёгкими ударами вбивают его на небольшую глубину.
Затем убирают руку и наносят сильные удары по шляпке гвоздя.
Молоток держать так, чтобы рука находилась на расстоянии двух-трёх пальцев от свободного конца ручки.

## Slide 13: Практическая работа Соединение деталей из древесины гвоздями
Получите у учителя заготовку, разметьте места расположения гвоздей и шилом сделайте углубления в этих местах.
Подберите гвозди нужного диаметра.
Соедините гвоздями детали изделия: подставка-решётка.
Проверьте качество соединения на гвоздях.

## Slide 14
Итоги урока: выставление оценок.
Домашнее задание: выучить материал на карточках